ОК 1 .  Электрические свободные колебания

Периодические изменения заряда q, силы, тока I и напряжения  U называют электрическими свободными колебаниями. Колебательный контур

Он состоит из катушки индуктивностью L и конденсатора емкостью С. Если зарядить конденсатор до напряжения U0, то в начальный момент времени /,=0 на обкладках конденсатора установятся амплитудные значения напряжения U0 и заряда q0=C U0. Свободные электромагнитные колебания можно наблюдать на экране осциллографа.

Полная энергия W системы равна энергии электрического поля

Если цепь замыкают, то начинает течь ток. Вследствие самоиндукции в катушке конденсатор разряжается не мгновенно, а постепенно. При этом ток увеличивается, достигая своего максимального значения /0 в момент времени, а заряд на

конденсаторе становится равным нулю:

В следующий момент времени ток течет в том же направлении, уменьшаясь до нуля, что вызывает перезарядку конденсатора. В момент временизаряд q = q0, напряжение U=U0, ток / = 0.

Затем конденсатор снова разряжается, ток через индуктивность течет в обратном направлении. Через промежуток времени Т система приходит в исходное состояние. Завершается полное колебание, процесс повторяется.

В любой момент времени энергия:

Уравнение свободных электромагнитных колебаний

В контуре полная энергия W остается постоянной в течение всего времени:

Так как полная энергия контура является величиной постоянной, то

Согласно правилам дифференцирования

Следовательно,
для конденсатора	для катушки индуктивности

где q0, U0,  /о — амплитудные  значения  заряда,  напряжения и тока.

Амплитуда свободных электромагнитных колебаний

Период колебания

'|Получили формулу Томсона.

ОК2.  Генератор высокочастотных электромагнитных колебаний

1. В природе любые колебания колебательной системы без воздействия внешних сил — затухающие.

2.	Системы, в которых генерируются незатухающие колебания за счет поступления энергии от источника внутри системы, называются автоколебательными.

3.	Колебания, существующие в системе без воздействия на
нее внешних периодических сил, называются автоколебаниями.
Примеры    автоколебательных   систем:   электрический   звонок,
свисток, часы, органные трубы, автогенераторы, наше сердце,
легкие, голосовые связки.

Получение незатухающих колебаний в контуре

Если конденсатор колебательного контура заряжен, то в контуре возникают затухающие колебания. Электрическая энергия переходит во внутреннюю энергию

Пополнять энергию колебательного контура можно, подзаряжая конденсатор. Для этого контур подключают к источнику тока. Контур подключается к источнику тока только в те интервалы времени, когда пластина конденсатора, присоединенная к положительному полюсу источника, заряжена положительно.

Если источник постоянного тока будет все время подключен к контуру, то в 1/2 Т энергия поступает в контур, а следующую 1/2 Т возвращается в источник, т. е. колебания затухают.

Незатухающие колебания установятся в том случае, если контур будет подключаться к источнику только в первую половину периода. Для выполнения такого условия ключ должен замыкать и размыкать цепь с частотой, соответствующей частоте электромагнитных колебаний контура:

Однако механический ключ инертен.

Безынерционным ключом является транзистор. Транзистор обеспечивает поступление энергии к колебательному-контуру, если напряжение на электронном переходе меняется синфазно с напряжением на контуре.

Генератор высокочастотных колебаний на транзисторе

Первая четверть периода. Положительно заряженная пластина конденсатора, соединенная с коллектором, разряжается. Ток в колебательном контуре возрастает до максимального значения (/тах).

В катушке связи возникает индукционный ток такого направления, что база имеет отрицательный потенциал относительно эмиттера. Переходы база — коллектор и эмиттер — база прямые. Транзистор открыт. Энергия от источника поступает через транзистор в колебательный контур (ключ замкнут).

(Вторая четверть периода. Ток в контуре убывает. Верхняя пластина заряжается отрицательно.

В катушке связи ток меняет направление. На базе положительный потенциал. Переход коллектор — база обратный. Тока в цепи нет (ключ разомкнут).

Третья четверть периода. Конденсатор разряжается. Ток растет до максимального значения, направлен от нижней пластины к верхней.

В катушке связи ток направлен так, что база получает положительный потенциал. Переход база — коллектор обратный. Тока в цепи нет (ключ разомкнут).

Четвертая четверть периода. Ток в контуре, не меняя направления, убывает. Верхняя пластина заряжается положительно.

В катушке связи ток меняется по направлению. Заряд на базе отрицательный. Переходы база — коллектор и эмиттер — база прямые. Энергия поступает от источника в колебательный контур (ключ замкнут).

Таким образом, происходят незатухающие электромагнитные колебания за счет поступления энергии от источника в колебательный контур в течение 1/2 Т.

Элементы автоколебательной системы

Катушка обратной связи

ОК3. Вынужденные колебания

Колебания, возникающие в колебательной системе под действием периодически изменяющихся внешних сил, называются вынужденными.

колебательная  система.

Переменный ток

Ток, изменяющийся по направлению и величине по гармоническому закону, называется переменным.

Если рамка в положении ; если же

рамка в положении

Получение (генерирование) переменного тока (~ /)